## Slide 1: Аппаратные средства телекоммуникационных систем
Лекция 5. Особенности архитектуры системных плат

## Slide 2: Понятие системная плата
Аппаратные средства телекоммуникационных систем
Лекция 5. Особенности архитектуры системных плат

## Slide 3: Системная плата
Материнская (системная, главная) плата ( Motherboard) является основным компонентом каждого ЭВМ. Это элемент, который управляет внутренними связями и с помощью системы прерываний взаимодействует с внешними устройствами.
.
В архитектуру системной платы интегрированы:
    Микросхемы чипсета (chip-set) (северный и южный мост, контроль перываний)
    Микросхема ПЗУ (CMOS), содержащая программу BIOS (UEFI), систему Plug&Play
    Систему магистралей (системная магистраль FBS, QPI, PCI-E, USB и т.д.)
  Разъем (сокет, PCI-E, USB, DIMM и т.д.), и внешние разъемы (USB, RJ-45 и т.д.)
  Платы расширения (сетевая, wi-fi, звуковая и т.д.)

## Slide 4: Системная плата
Материнская (системная, главная) плата ( Motherboard) является основным компонентом каждого ЭВМ. Это элемент, который управляет внутренними связями и с помощью системы прерываний взаимодействует с внешними устройствами.
.

## Slide 5: Системная плата
.

## Slide 6: Системная плата
В архитектуру системной платы интегрированы:
    Микросхемы чипсета (chip-set) (северный и южный мост, в т.ч. порывания
    Прямой доступ к памяти (DMA) и т.д.)
    Микросхема ПЗУ (CMOS, Flash), содержет программу BIOS(UEFI)
    Систему магистралей (системная магистраль (FBS, INTEL(QPI,DMI, FDI), AMD(HT, UMI)), PCI-E, USB и т.д.)
  Разъем (сокет, socket) процессора,
  Разъемы модулей оперативной памяти (SIMM, DIMM),
  Разъемы видеоадаптера (AGP, PCI, PCI-Express),
  Разъемы для подключения внешних запоминающих устройств (SATA, IDE)
  Разъемы работы с периферийными устройствами и др. разъемы (USB, COM, IEEE 1394 (FireWire), PS/2 и др.)
    Платы расширения (сетевая, wi-fi, звуковая и т.д.)
.

## Slide 7: Системная плата
В архитектуру системной платы интегрированы:
  IDE-интерфейс. Через данный интерфейс
  Интерфейсы типа ATA (SATA) и IDE. подключаются внутренние жесткие диски и оптические приводы.
  Слоты расширения PCI. В разъемы PCI вставляются звуковые и сетевые карты компьютера.
  Слоты PCI-Express x16. Установка графической платы.
  Слоты PCI-Express x1. Установка устройств типа Wi-Fi-карты и GSM-модемы, а также различные контроллеры.
  Разъем для батарейки BIOS. (CMOS-память, является энергозависимой), для ее питания используется специальная батарейка.
    Материнская плата во многом определяет производительность и функциональные возможности компьютера, включая средства оптимальной настройки и мониторинга.
    Основные производители: Intel, ASUSTek, MSI, GigaByte и тп
.

## Slide 8: Шинная организация платы. Виды шин
.
Шины по целевому назначению:
  шины «процессор-память» (FSB, UMI, DMI);
  шины ввода/вывода (PCI, PCI-Express);
  системные шины (DMA).
Шины по степени синхронности:
  синхронные (осуществляющими передачу данных только по тактовым импульсам)
  асинхронные (осуществляющими передачу данных в произвольные моменты времени),
  С мультиплексированием (передачу адреса и данных по одним и тем же линиям)
  Со схемами арбитража (то есть способа совместного использования шины несколькими устройствами).

## Slide 9: Шинная организация платы. Виды шин
.
Шины по методу передачи данных:
  Последовательные
    Передача пакетов по одному проводнику
    Возможна организация двух каналов (прием и передача)
    Данные объединяются в пакеты.
    Пакет также могут включать служебную информацию.
  Параллельные
    параллельных шинах понятие «ширина шины» соответствует её разрядности – количеству сигнальных линий, количеству одновременно передаваемых битов информации.
    Возможны отдельные вывода под служебные сигналы

## Slide 10: Шинная организация платы. Контроллер шины
.
За распределение порядка передачи данных по шине отвечает особое устройство – контроллер (адаптеры) шины.
Сложный контроллер может иметь в своем составе и собственный процессор.
Для взаимодействия с программой (с помощью процессора или сопроцессоров) адаптеры и контроллеры обычно имеют регистры ввода-вывода, управления и состояния.

## Slide 11: Шинная организация платы. Контроллер шины
.
Система DMA:
  Если передача данных по шине происходит без участия центрального процессора, то говорят, что осуществляется прямой доступ к памяти (Direct Memory Access, DMA).
  Когда передача данных заканчивается, контроллер выдает прерывание, вынуждая центральный процессор приостановить работу текущей программы и начать выполнение особой процедуры.

## Slide 12: Шинная организация платы. Контроллер шины
.
Система прерываний:
  Прерывание вызывается при наступлении определенных событий на шине, напр. нажатия клавиши или то, что вставлена карта памяти.
  Прерывание обрабатывается прорагммно.
  В ходе прерываний производится обработка события, проверка ошибок и другие действия, говорящие операционной система что делать с событием.

## Slide 13: Способы организации магистралей системной латы
Параметр работы шины — трансферы в секунду, который указывает на количество операций по передаче данных в секунду. Например, 3200 МТ/с (мегатрансферы в сек) или 3.2 ГТ/с (гигатрансферы).
.
Система с одной шиной – низкое быстродействие, строго последовательный доступ
Достоинство – цена, простота

## Slide 14: Способы организации магистралей системной латы
Параметр работы шины — трансферы в секунду, который указывает на количество операций по передаче данных в секунду. Например, 3200 МТ/с (мегатрансферы в сек) или 3.2 ГТ/с (гигатрансферы).
.
Система с двумя шинами – связь через адаптеры, разгрузка шины за счет отдельной магистрали для переферии

## Slide 15: Способы организации магистралей системной латы
Система с тремя шинами. – Использование шины расширения для разгрузки основных магистралей
.
Система с двумя шинами – связь через адаптеры, разгрузка шины за счет отдельной магистрали для переферии

## Slide 16: Шины процессор-память
Аппаратные средства телекоммуникационных систем
Лекция 5. Особенности архитектуры системных плат

## Slide 17: Шина Front-Side Bus
.
Шина FSB (Front – Side Bus) - параллельная мультиплексированная процессорная шина.
FSB соединяет процессор с основной памятью.
FSB подключается к северному мосту чипсета, который содержит контроллер ОП.
В некоторых компьютерах для соединения процессора с кэш-памятью второго уровня используется отдельная шина BSB (Back- Side Bus).

## Slide 18: Шина Front-Side Bus
.
FSB является «узким» местом работы пк, задавая тактовую частоты работы.
Использование технологии DDR ( double data rate ) – то есть синхронизации как по фонту и спаду (переднему и заднему фронтам).
Опорной частотой для процессора выступает частота тактирования (а не передачи данных) шины FSB,
  частота тактирования шины памяти может задаваться отдельно
  Достоинство – гибкость «разгона» процессора и памяти

## Slide 19: Системная плата. Шинная организация платы. FSB шина
.
Шина FSB – QPB, или Quad-Pumped Bus, способна передавать четыре блока данных за такт и два адреса за такт
64 разрядная шина ->256 бит информации за такт
(на самом деле меньше, так как часто данные занимают меньше 64 бит)

## Slide 20: Шина HyperTransport
.
Двунаправленная последовательно/параллельная компьютерная шина технология точка-точка.

## Slide 21: Шина HyperTransport
.
Особенности:
  Синхронность - частота ядра, ОЗУ и шины HyperTransport, привязаны к «шине» тактового генератора (НТТ), -является опорной. (регулируются множителями)
  Топология на основе моста и тоннелей, объединённых в цепи – последовательное объединение нескольких туннелей)
  Мосты (выполняет маршрутизацию пакетов между отдельными цепями),
  Архитектура легко масштабируется.
  Автоматическое определение ширины шины
  DDR.
  Позволяет передавать асимметричные потоки данных к периферийным устройствам и от них

## Slide 22: Шина HyperTransport
.
Примеры AMD процессоры, чипсеты nForce, ATI Radeon, Xbox, СISCO
Обеспечивающая высокую скорость при низкой латентности, простота масштабирования устройств

## Slide 23: Шина QPI шина
.
Служит для соединения устройств в системе между собой, а также для «общения» процессоров между собой в многопроцессорных системах.

## Slide 24: Шина QPI шина
.
Особенности
  Кэш—когеренстность (передача кэш-данных в обход оперативной памяти на полной скорости шины).
  Двунаправленный высокоскоростной обмен данными между процессором и внешней памятью, а также между процессором и контроллером ввода/вывода
  Специальные линии контроля ошибок передачи данных.
  Параллельное соединение устройств.
  Шина памяти встроена в процессор.
  В основном используют в серверах.

## Slide 25: Современные тенденции для шин процессор-память
.
Проблема– компенсация латентности доступа к памяти и быстродействующим устройствам.
В современных ЭВМ используют шины типа DMI (Intel) и UMI (AMD), а шины QPI и HT находятся внутри процессора

## Slide 26: Современные тенденции для шин процессор-память
.
Особенности UMI, DMI:
Технология точка-точка,
Наличие в процессоре нескольких отдельных шин,
Специальные шины для непосредственной связи процессора с памятью и хабами PCI-Express
  Преимущество - уменьшение задержек (латентности) при обращении процессора к оперативной памяти,
    из пути следования данных по маршруту «процессор – ОЗУ» и обратно исключаются такие загруженные элементы, как интерфейсная шина и контроллер северного моста.
Синхронизация работы шины единым устройством, частоты каждого устройства регулируются коэффициентами.

## Slide 27: Архитектуры Чип-сетов
Аппаратные средства телекоммуникационных систем
Лекция 5. Особенности архитектуры системных плат

## Slide 28: Системная плата
Чипсет. Это связующий элемент системной платы, благодаря которому обеспечивается совместное функционирование центрального процессора, подсистем памяти, устройств ввода-вывода и так далее. Как правило, чипсет имеет северный мост и южный мост.
Северный мост - связь процессора с основными устройствами ЭВМ (ОЗУ, графическая карта)
Южный мост - работа дисковой подсистемы и интерфейсные разъемы
Иногда мосты объединены в одном чипе.
.

## Slide 29: Архитектура Чип-сета
Архитектура системной платы определяется набором микросхем (chipset):
таймеры,
система управления "обвязки" микропроцессора
контроллеры прерываний
контроллеры прямого доступа к памяти
контроллеры связи между памятью и шиной,
часы реального времени
клавиатурный контроллер
контроллеры внешних устройств
.

## Slide 30: Архитектура Чип-сета
.
Чипсет определяет основные функциональные возможности платы:
  типы поддерживаемых процессоров,
  структура/объем кэша,
  возможные сочетания типов и объемов модулей памяти,
  поддержка режимов энергосбережения,
  возможность программной настройки параметров

## Slide 31: Современные версии чипсетов Intel
Современные чипсеты используют субядра процессора для доступа к главным компонентам ПК (функции северного моста).
.
Фирмы производители чипсетов Intel, а также NVidea, и Asus.

## Slide 32: Современные версии чипсетов Intel
Особенности:
Оптимизация частоты процессора (turboboost).
QPI встроена в процессор.
Выделенные линии PCI-e в процессоре.
Создание RAID массивов для хранения данных (с резервированием или проверкой данных).
Поддержка SLI – объединение видеоадаптеров
64 разрядная шина
.

## Slide 33: Современные версии чипсетов AMD
Особенности:
Использование субядра процессора для доступа к главным компонентам ПК (функции северного моста).
Оптимизация частоты процессора (turboboost).
HyperTransport
встроена в процессор.
Шина работы с процессором UMI
PCI-e16=2xPCI-e8 (CrossFireX)
64 разрядная шина
RAID массивы
.